| 收件人： 电话： 传真： |  | 发件人: 电话: 日期: | 余格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15858111738 |
|  |  |  | 2020/11/16 |

您好！

感谢您对蓝天仪器的支持，您询问的AOX卤素分析仪（燃烧炉）介绍及报价如下：

产品特点：

AOX卤素分析仪（燃烧炉）一体化制作，紧凑外观设计,操作便利，体积小；快速启动时间< 10 min，在同类产品启动速度最快；快速和准确的分析固体和液体样品；高效，可在样品舟上直接注入样品；低电压高温炉，有效保证使用寿命（220V，1500W）；可以24小时 全天候工作；简洁高效设计，可开启式，随时观察仪器内的样品状况。

符合：

H/JT 83 -2001中国环保行业标准《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法》

ISO 9562:1989-09-01;GB/T 15959-1995 《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库伦法》;

GB 8978 1996 综合污水测定标准;

GB3544-2008 工业污水测定标准;

应用领域：

AOX卤素分析仪（燃烧炉） 专用于：饮用水，地表水，地下水，污水，流出水，废水，自来水，盐水，处理水，纸浆排出水，土壤，沉积物，淤泥和废油脂的快速、精确检测各种类型的有机卤素。

AOX的分析原理

使用柱吸附法，使用活性炭对水中的有机卤素进行吸附。然后经高温燃烧，进入气泡吸收管后，在离子色谱仪或微库仑仪上读取数据

整套炉子有：

（1） 主机：AOX一体化可内置式洗气系统燃烧炉1台，.燃烧管一支.样品舟2只，.石英推杆一支.橡胶封头2个；

（2） 专用氮气加压吸附装置 2件/套（氮气加压管1支，吸附柱1支，氮气加压管固定装置一套）；

（3） 外经15MM硅胶管1.27M：（ 28公分连接氮气出口与氮气加压管支管； 54公分连接氧气出口1与燃烧管外管；28公分连接氧气出口2与燃烧管内管；12公分连接燃烧管出口与吸收管；5公分连接氮气加压管和吸附柱；

（4） 专用洗气瓶5个；专用吸收瓶 2个，专用吸收管 2支，50ML比色管架1个，100ML比色管架1个；

（5） 增送：纱布1块，胶布1卷，塑料扎线20条；

另：用户自备：

（A）活性碳500G，或现成活性碳管；

（B）离子色谱仪1台，针筒进样器5支---参考价值9.8万元；

（C）中华人民共和国环境保护行业标准（HJ/T83-2001）1本及书中所提到的试剂；

技术参数：

检测原理：高温燃烧法/离子色谱法(或微库伦法)

燃烧温度：最高可至1150°C

样品前处理方式：柱吸附法，氮气加压

进样量：5-1000mg

检测范围：0.8 μg/L ~1000 μg/L

平均分析时间：3-10min (不包含样品预处理过程)

气体：氧气 99.6%，(99.999纯氧最佳)

改进型样品舟，可直接注入样品

在线控制及数据处理软件(选配)

一、产品技术参数

1.1 温度范围：100 ~ 1150℃;

1.2 波 动 度：±1℃;

1.3 显示精度：1℃;

1.4 炉膛尺寸：φ40×300MM;

1.5 外形尺寸：345*360*660MM 净重26kg;

1.6 发热区域：200MM

1.7 适配炉管：AOX燃烧管;

1.8 升温速度：≤50℃/min;(可任意调节低于每分钟50度的任何速度)

1.9 整机功率：1.5KW;

1.10 电 源：220V, 50Hz

二.温度控制系统

2.1 温度测量：K分度镍铬--镍硅热电偶;

2.2 控制系统：LTDE全自动可编程仪表，PID调节，显示精度1℃

2.3 成套电器：采用品牌接触器，散热风扇，固态继电器;

2.4 时 间 制：可设定升温时间，恒温时间控制，恒温时间到达，自动停机;

2.5 超温保护：内置式二级超温保护装置，双重保险。;

2.6 运行方式：全量程可调节恒温，恒定运行;程序运行。

三、炉体结构及用料

3.1 炉壳材料：外箱采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑，颜色为电脑灰;

3.2 炉胆材料：采用高辐射低蓄热超轻质纤维压模二个半圆复合而成，埋入式高温炉丝，耐 急冷急热，节能高效;

3.3 隔热方法：空气散热;

3.4 测 温 口: 热电偶从炉口进入;

3.5 接 线 柱: 发热炉丝接线柱位于炉口一则位置;

3.6 控 制 器：一体化制作，内置控制系统，补偿导线连接炉体

3.7 加热元件：高温电阻丝;

3.8 整机重量：约25KG

3.9 标准包装：木箱

四.配备的技术资料及附件：

4.1 操作说明书

4.2 产品保修卡

五.售后服务：

5.1 负责对用户进行远程技术指导

5.2 及时提供设备的备件、配件

5.3 提供设备使用过程中的技术咨询和支持

5.4 接到客户故障通知8个工作时内立即响应

六.主要元器件

LTDE可编程控制仪表

固态继电器

中间继电器

热电偶

散热电机

高温发热丝

实操参考建议：以上整套设备是按“中华人民共和国环境保护行业标准(HJ/T83-2001)” 的标准配置。

出厂价：26000 折后价：19600元   货期：现货

备注：以上报价含税，含运费

如需购买，请将货款电汇到：
名 称：杭州蓝天仪器有限公司
开 户：市工行解放路支行
帐 号：120 202 070 900 699 8580
汇款后请将电汇凭证 传真到：0571-81636791 　销售部收
同时把收货单位、地址、电话、联系人、开票内容（如增值税发票注明贵单位税号、帐号等）一起传过来，我方收到传真后即准备待发、等货款到帐即发货。

顺祝商褀！